PSA-BETRIEBSANWEISUNG

Arbeitsplatz: Bibliothek

Tätigkeitsbereich: Arbeiten in der kontaminierten Bibliothek

| ANWENDUNGSBEREICH |
| --- |
| Einmalstaubschutzanzug (Schutzkategorie III, Staubschutztyp 5) Schützt vor Faserkontamination |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
| Gefahr | Gefahren durch Kontaminationen durch aufgewirbelte Asbestfasern bei Tätigkeiten in der Bibliothek (Schwarzbereich) z. B. der Regalräumung. Asbestfasern sind krebserzeugend. Gefahren durch fehlerhafte Anwendung der Schutzanzüge. |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | Bei den o. g. Tätigkeiten sind Staubschutzanzüge zu tragen. Folgende Modelle werden momentan zur Verfügung gestellt: Tyvek Classic Plus weis, Enviro dress oder Kimberly-Clark Kleenguard T4/5. Nur normierte von der Uni bereitgestellte Schutzanzüge tragen (Schutzkategorie III, Staubschutzyp 5 ENISO 13982-1) Der Reißverschluss ist vollständig zu schließen. Die Haube des Anzuges ist über den Kopf zu ziehen. Bei Benutzung der gebläseunterstützten Haube kann letzteres entfallen. Zum Schutzanzug werden partikelfiltrierende Halbmasken „FFP2 / FFP3“ oder eine gebläseunterstützte Atemschutzhaube“TH3“ getragen.(siehe BA Atemschutz) Zum Schutzanzug ist ein langstulpiger Nitrilschutzhandschuh „Modell hier eintragen“ zu tragen. Vor dem Anziehen der Schutzanzüge diese auf offensichtliche Beschädigungen prüfen. Beschädigte Anzüge aussondern. Der Schutzanzug kann bis zum Verlassen des Schwarzbereiches getragen werden aber nicht länger als eine Arbeitsschicht (6 Stunden). Schutzanzüge vorsichtig ablegen. Von oben Arme, Oberkörper ausziehen dabei Anzuginnenseite leicht nach außen drehen, Beinteil nach unten schieben und Füße herausziehen. Heiße Oberflächen und Flammen vom Schutzanzug fernhalten. Im kontaminierten Bereich (Schwarzbereich) nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor Pausen und nach der Arbeit Hände, Unterarme und ggf. Gesicht waschen. Lagerung der Schutzanzüge außerhalb des Gefahrenbereiches, trocken staubdicht verpackt. |  |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |
|  | Beim Auftreten von Beschädigungen Risse sofort mit Klebeband verschließen. Arbeiten einstellen und neuen Schutzanzug anziehen. Wurde ein Anzug während der Arbeit beschädigt ist dies zu dokumentieren und der / dem Herrn Zenker zu melden. Nicht mit beschädigtem Schutzanzug arbeiten. |  |
| ERSTE HILFE |
|  | Unfallstelle sichern. Je nach Art der Verletzung Erste Hilfe leisten; ggf. Hilfe herbeirufen. Ersthelfer: Arzt: Vorgesetzter: Eintreffendes Hilfspersonal auf bestehende Gefahren hinweisen. Im Schwarzbereich muss auch Rettungspersonal obige Schutzkleidung tragen. | UNI-NOTRUF: 2222 |
| INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG |
|  | Schutzanzüge nach Gebrauch (Verlassen des Schwarzbereiches) in der Schleuse in bereitgestellte Säcke geben. |  |
| Erstellt am: 02.12.2010 | Verantwortlicher: Frau Hätscher |
| Nächste Überprüfung am: | Unterschrift Verantwortlicher: |